## Slide 1
五段流水CPU设计
谭志虎 2018-03
Notes: 1

## Slide 2: 准备工作
课设资料下载
  链接: https://pan.baidu.com/s/1ebLmiy 密码: 525b
加入组成原理课设QQ群 192313547
注册一起写账号进行文档写作
  http://www.yiqixie.com
按班级顺序按团队从前到后分区就坐！
  各班点将形式组队
    （选4-5个种子秘密选秀点将，每组最多6人）
    小组取一个大家都认同的团队名
  周一上午报告小组名称

## Slide 3: 教师团队
秦磊华
谭志虎
胡迪青
姚 杰
蒋文斌
各班指导教师
  1班：秦磊华 2班：谭志虎 3班：胡迪青 4班：姚 杰
  5班：蒋文斌 6班：胡迪青 7班：谭志虎 8班：秦磊华
  9班：胡迪青 10班：谭志虎 卓越：谭志虎 ACM：秦磊华
  物联网：胡迪青

## Slide 4: 纪律要求
严格考勤 周一~周五 8:00-11:00 14:00-17:00
  迟到，早退按缺勤处理
  10天18次考勤14次为满分 （周四下午不来）
  报告完成后，可不考勤
  不来的要请假
  代签到（作弊处理，直接-10分）
每日提交工作进度（一起写）
  每日24:00之前提交当日进度，未提交按缺勤处理
  边实验，边写报告
    在课设报告中记录当日故障，解决方法

## Slide 5: 成绩评定
成绩构成
  设计过程和结果占70%
  报告部分占 30%；
  缺勤直接负分（10%），
    缺勤4次，不扣分
    5次扣8分，6次扣10分，代签扣10分
    7次以上按缺勤1/3记，无最终成绩。
  抄袭或被抄袭 0分，报告查重
    单周期FPGA版本代码可以共享
    流水阶段代码不得共享
    缺勤1/3记，无最终成绩。

## Slide 6: 进度安排
课程设计的总体时间为2周，具体安排如下:
  第1天：到实验室布置任务和集中讲解；
  第1~3天：查阅资料，小组合作完成单周期上板；
  第4天：中期检查，单周期上板验收检查（含CCMB测试）；
  阶段性成果随时检查（便于老师掌握进度）；
  第10天：最终结果验收（不延期检查）。
报告不得超过60页，第7周周一交报告
按班为单位提交电子版即可，具体规范见任务书

## Slide 7: 课程设计团队天梯赛
每班4-5只队伍，各班前两名团队有分数奖励（2/1分）
  组原不及格的队员成绩不计入团队总成绩
  重修生/留级生不计入团队总成绩
  为团队取一个响亮的名字
合作学习，互帮互助，团队精神
  每日上午8:00-8:30团队会议，提交团队工作日志
  团队内有抄袭者团队全体罚分（5分）
  各团队自选团队杰出贡献奖2人（加2/1分奖励）
  会议记录不完整团队取消团队贡献奖和天梯赛奖励
奖励分数加到总分中，加爆为止

## Slide 8: 教学目标
学生掌握5段流水CPU基本原理，可以解决五段流水CPU设计的复杂工程问题，能设计流水接口部件，能运用正确的逻辑处理指令流水线的各类冲突，最终设计完成的流水CPU能执行课程实验中的标准测试程序。
在此基础上，可进一步为自行设计的CPU增加中断异常处理机制，动态分支预测机制等扩展功能。
提升复杂工程问题分析解决能力。

## Slide 9: 课程设计任务
利用FPGA开发板设计5段流水CPU
  支持27+4条教师指定的MIPS指令（每人一个4位代号CCMB）
  支持中断处理机制
  支持5段流水机制，可处理数据冒险，结构冒险，分支冒险
  扩展功能（中断机制，动态分支预测）
  能正确运行标准测试程序和自编测试程序（测试CCMB指令）
  具有自动统计功能
    运行周期数
    插入气泡数，Load Use冲突次数
    无条件跳转次数，有条件成功跳转次数，失败跳转次数
    分支预测成功，失败次数等（分支预测相关）

## Slide 10: 课程设计实验环境
LOGISIM
  Logisim进行方案论证
  跑通流水线重定向机制
FPGA开发板
  单周期上板（合作开发）
  流水线上板（独立开发）
  完成时序仿真后再开始领板子

## Slide 11: 课程设计路径及评分标准(百分制)
重定向流水线 70分
重定向机制设计，
控制器改造（自信心爆棚）
Logisim平台（1-2天）
单周期 FPGA 45分
将课程实验工作移植FPGA
小组充分分工合作，代码共享
FPGA平台（2-3天）
流水线上开发板 +12
重定向流水线
FPGA实现
抓狂，抓狂，抓狂（2-3天）
多级嵌套中断 +5/13
单周期多级嵌套中断机制
软硬协同，配合精密
Logisim/FPGA（+1天）
理想流水线 50分
设计流水段间接口部件
只能跑有限几条指令
Logisim平台（0.5-1天）
气泡流水线 60分
数据冲突检测，处理分支冲突
插入气泡解决数据冲突
Logisim平台（1-2天）
流水线中断 +5
流水线中断机制实现
单级嵌套方案均可
Logisim/FPGA平台（+1天）
单级中断支持 +8
设计单周期CPU中断硬件
设计中断演示程序
Logisim/FPGA（1-2天）
扩展：分支预测 +10
动态分支预测机制
相联存储器设计，LRU算法
（Logisim2天 FPGA 1天）
顺利通关
封顶105分
扩展模块任意组合

## Slide 12: 我们的口号
虐我千百遍，搞定流水线
奋战一两周，造块ＣＰＵ
调试两三晚，玩转开发板

## Slide 13: 完成度

## Slide 14: 时间进度
Chart: 
| 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
单周期上板 | 0.68 | 0.82 | 0.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
理想流水线 | 0 | 0.08 | 0.38 | 0.69 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.96
气泡流水线 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.48 | 0.72 | 0.86 | 0.91 | 0.94
重定向流水线 | 0 | 0 | 0.03 | 0.37 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.84
单级中断 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.17 | 0.34 | 0.43 | 0.55
多级中断 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.22 | 0.27 | 0.37
流水中断 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.3
流水上板 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.21
动态分支预测 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.11

## Slide 15: 各阶段检查要求
单周期上板检查
  能运行benchmark程序，周期数1546，内存数据排序正确
  FPGA开发板应绑定功能开关
    可切换显示区域功能
      程序显示，时钟周期统计，内存数据观察，其他运行参数
    可切换频率，可复位
中断检查
  主程序benchmark，中断服务程序---中断演示程序2.0
  单级中断依次点击1,2,3号中断源按键，能正常响应中断
  多重嵌套中断依次点击1,2,3号中断按键
    应先后进入12321CPU
  多重嵌套中断依次点击2,3,1号中断按键
    应先后进入2321CPU

## Slide 16: 各阶段检查要求
理想流水线
  能运行理想流水线测试程序
  周期数21，内存数据写入正常
气泡流水线
  能正确运行benchmark程序
  能统计气泡数目，分支跳转次数
  总周期数=1546+4+气泡数目+分支误取深度*分支数-1
重定向流水线
  能正确运行benchmark程序
  能统计Load-Use次数，分支数
  总周期数=1546+4+分支误取深度*分支数+load-Use次数
  参考答案（1984，2298，3612），其他答案说明理由

## Slide 17: 注意事项
多讨论，多讨论，多讨论
  没有愚蠢的问题，不要闭门造车
  方案不是唯一的，但一定要想清楚！
多存盘，存网盘，别存U盘
  注意版本管理
要通关，要通关，要通关
  取乎其上，得乎其中
  取乎其中，得乎其下
  取乎其下，则无所得矣
严禁做全指令集版本。